## Slide 1
盈建科桥隧智检平台新规范版本介绍
《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T 5230-2026 新规范版本

## Slide 2
目 录
01
02
03
《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT 5230—2026)主要内容解读
新旧规范算法对比
YJK桥隧智检平台新规范版本软件实现

## Slide 3
PART 01
01
《公路桥梁技术状况评定标准》
（JTGT 5230—2026）主要内容解读

## Slide 4
0、评定流程
缺损状况：分为耐久性缺损、结构性缺损（伤在哪？）
功能状况：内在的，不易直接看到、不易量化，影响深远的指标；（还能干活吗？）
影响状况：包括内在、外在因素可能带来的影响；（会不会出事？）
①
②
③

## Slide 5
1、桥型划分
《公路桥梁技术状况评定标准》（JTGT 5230—2026）在附录B里，把桥型彻底细化为5大类、21小类；
对国家公路桥梁技术数据库内桥梁结构类型统计分析，将61种分类划分为21种评定类型，逐一明确构件划分和权重，附录B。

## Slide 6
2、评定原理——评定流程
构件 → 桥跨 → 全桥
→
→
构件的技术状况标度（ECI）是建立了三套并行的评价维度；
由 构件技术状况标度（ECI) 得到 构件技术状况等级（ECL)；

## Slide 7
2、评定原理——构件技术状况评定
EDI缺损状况：分为耐久性缺损、结构性缺损（伤在哪？）
EFI功能状况：内在的，不易直接看到、不易量化，影响深远的指标；（还能干活吗？）
EAI影响状况：包括内在、外在因素可能带来的影响；（会不会出事？）
0~2

## Slide 8
2、评定原理——构件技术状况评定
EDI缺损状况如何评定？
——规范 第4章内容
——规范 第5-13章内容

## Slide 9
2、评定原理——构件技术状况评定
EDI缺损状况如何评定？——第4章 构件耐久性缺损评定
缺陷——先天的，施工期质量问题造成的初始耐久性缺陷。
损伤——后天的，运营期产生的材质劣化、防护措施失效等耐久性损伤。

## Slide 10
EFI功能状况如何评定？
2、评定原理——构件技术状况评定
——规范 第14章内容

## Slide 11
2、评定原理——构件技术状况评定
EAI影响状况如何评定？
——规范 第15章内容

## Slide 12
2、评定原理——桥跨技术状况评定
2011版本规范是所有跨桥算一个总分；
2026版新规范是先把第一跨的构件评完，算出一个“桥跨技术状况指（BSCI）”，第二跨、第三跨、第n跨同理......
按照新规范如果桥跨评定结果不一样，全桥打分的时候，最差那一跨的情况会得到充分体现，而不是被好桥跨的平均值给“稀释”掉;

## Slide 13
B.2 梁桥
2、评定原理——桥跨技术状况评定
不同桥型影响系数（γ）和权重值（ω）详见 附录B
B.3 拱桥
B.4 组合体系拱桥
B.5 悬索桥
B.6 斜拉桥

## Slide 14
2、评定原理——桥跨技术状况评定
不同桥型影响系数（γ）和权重值（ω）详见 附录B
以整体式板桥为例展示附录B表格

## Slide 15
2、评定原理——全桥技术状况评定
全桥评定时主要根据实际桥跨分为3种情况：单跨、多跨等级一致、多跨等级不一致；
线性内插公式——最大不超过最差桥跨等级的上限值
——最小不低于最差桥跨的技术状况指数

## Slide 16
2、评定原理——全桥技术状况评定
规范算例——附录C
计算第1跨

## Slide 17
2、评定原理——全桥技术状况评定
规范算例——附录C
多跨汇总

## Slide 18
2、评定原理——全桥技术状况评定
规范算例——附录C
多跨汇总
①
②
③
④

## Slide 19
2、评定原理——全桥技术状况评定
规范算例——附录C
多跨汇总
①
②
③
④
0
40
60
75
90
100
BSCI min=66.7
BSCI max=87.6
BSCI 平均值=75.8

## Slide 20
2、评定原理——全桥技术状况评定

## Slide 21
3、评定报告——规范要求

## Slide 22
3、评定报告——规范要求

## Slide 23
3、评定报告——生成报告示例

## Slide 24
PART 02
02
新旧规范算法对比

## Slide 25
新旧规范算法对比——2011版本规范
2011版本规范是所有跨桥算一个总分；
2026版新规范是先把第一跨的构件评完，算出一个“桥跨技术状况指（BSCI）”，第二跨、第三跨、第n跨同理......
按照新规范如果桥跨评定结果不一样，全桥打分的时候，最差那一跨的情况会得到充分体现，而不是被好桥跨的平均值给“稀释”掉;
构件 → 全桥

## Slide 26
新旧规范算法对比——2026版本规范

## Slide 27
PART 03
03
YJK桥隧智检平台新规范版本软件实现

## Slide 28
1、新规范入口

## Slide 29
2、常规项目登记

## Slide 30
3、常规桥梁登记
此处和2026规范附录B-表B.1.1桥型一致；

## Slide 31
4、常规任务登记

## Slide 32
5、任务登记——“完善信息”按照新规范修改
增加“新增跨”功能——支持后续按照桥跨新增构件；
构件编号、构件名称分桥跨输入；

## Slide 33
6、定检记录——“病害类型”按照新规范更新
按照构件技术状况评定
缺损状况：
耐久性缺陷、结构性缺陷
功能状况
影响状况

## Slide 34
6、定检记录——“病害类型”按照新规范更新
****桥

## Slide 35
7、桥型列表

## Slide 36
8、部件库
web端

## Slide 37
8、部件库
web端

## Slide 38
8、部件库
app端
****桥

## Slide 39
9、病害库

## Slide 40
9、病害库

## Slide 41
谢 谢 ！